Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis wymagań dla autobusów

| Lp. | Parametry techniczne | Wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dane ogólne |
| 1.1 | Długość całkowita | W przedziale 8800 – 9000 mm |
| 1.2 | Szerokość całkowita | Nie mniej niż 2400 mm |
| 1.3 | Rozstaw osi | W przedziale 4000 – 4200 mm |
| 1.4 | Masa własna | Nie przekraczająca 8600 kg |
| 1.5 | Całkowita ilość miejsc w tym miejsc siedzących | Minimum 60 miejsc, w tym co najmniej 24 miejsca siedzące + miejsce kierowcy, których rozmieszczenie określi Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu. |
| 1.6 | Drzwi pasażerskie | Dwoje drzwi w układzie 1-2-0. Przednie drzwi jednoskrzydłowe o szerokości efektywnej minimum 750mm otwierane do wnętrza oraz drugie, drzwi dwuskrzydłowe otwierane do wnętrza autobusu o szerokości efektywnej minimum 1200 mm. Drzwi sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy wyposażone w mechanizm zabezpieczający pasażera przed ściśnięciem, układ sterowania drzwi musi eliminować możliwość ich przypadkowego otwarcia podczas jazdy i uniemożliwić jazdę przy otwartych drzwiach. Przednie drzwi muszą być wyposażone w szybę podgrzewaną lub podwójną. Układ sterowania drzwi musi zapewnić: · dźwiękową sygnalizację zamykania drzwi · zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi przez kierowcę jednym przyciskiem oraz dodatkowo każdych indywidualnie · sygnalizację świetlną dla kierowcy o położeniu każdych drzwi z osobna · sygnalizację świetlną i dźwiękową dla kierowcy informującą o zamiarze wysiadania przez pasażera wybranymi przez niego drzwiami – funkcja „przystanku na żądanie” · osobną sygnalizację świetlną i dźwiękową dla kierowcy informującą o zamiarze wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. |
| 1.7 | Autobus niskowejściowy | Zgodnie z wymogami zawartymi w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). · Regulaminie nr 36 EKG ONZ, · Dyrektywie Unii Europejskiej nr 2001/85/WE |
| 2 | Nadwozie autobusu |
| 2.1 | Szkielet nadwozia i podwozia | Szkielet autobusu wykonany ze stali nierdzewnej zapewniający wytrzymałość konstrukcji, trwałość i odporność przez okres co najmniej 12 lat. Szkielet nadwozia (ściana przednia i tylna, ściany boczne i dach) i szkielet podwozia stanowiące konstrukcję przestrzenną, w wyniku połączenia ze sobą elementów. |
| 2.2 | Poszycie zewnętrzne | Pas podokienny z blachy nierdzewnej i/lub z aluminium klejone do konstrukcji, ściana przednia i tylna oraz zderzaki – elementy wielkopowierzchniowe wykonane z tworzyw sztucznych, klapy boczne wykonane z blachy aluminiowej. |
| 2.3 | Podłoga | Wykonana ze sklejki wodoodpornej, wyłożona wykładziną antypoślizgową na całej powierzchni. |
| 2.4 | Poszycie wewnętrzne | Poszycie ścian bocznych i sufitu – płyty laminowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym po rozstrzygnięciu przetargu. Kabina kierowcy, osłony tablic informacyjnych i elementy wykończenia wnętrza wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym po rozstrzygnięciu przetargu. |
| 2.5 | Okna | Boczne – wklejane do wnęk ścian, przesuwane lub uchylne górne partie okien – minimum 4 sztuki. Szyba przednia dolna – dzielona ewentualnie jednoczęściowa, panoramiczna Szyba przednia górna – dla tablicy kierunkowej podgrzewana elektrycznie. Szyba tylna – płaska, wklejana do wnęki ściany. |
| 3 | Silnik |
| 3.1 | Rodzaj silnika | Wysokoprężny turbodoładowany, chłodzony cieczą, o mocy nie mniejszej niż 110 kW., o pojemności 6-8 dm3 6 – cylindrowy, rzędowy, pionowy, montowany na zwisie tylnym, spełniający wymagania normy min EURO 5. |
| 3.2 | System gaśniczy | System automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika i niezależnego agregatu grzewczego, posiadający własne zasilanie. Czynnik gaśniczy w postaci płynnej, rozpylany dyszami oraz system detekcji oparty na metodzie hydropneumatycznej. Informacja o zagrożeniu wyświetlana na pulpicie kierowcy. |
| 4 | Skrzynia biegów |
| 4.1 | Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną, 4 – biegowa, ze zintegrowanym zwalniaczem (retarderem) uruchamianym pedałem hamulca oraz elektronicznym systemem samodiagnozy i oprogramowaniem umożliwiającym minimalizację zużycia paliwa podczas eksploatacji autobusu. |
| 5 | Zawieszenie |
| 5.1 | Charakterystyka układu | Pneumatyczne na miechach gumowych, sterowane elektronicznym układem poziomującym z możliwością „przyklękania” prawej strony pojazdu pozwalające obniżyć i podwyższyć poziom podłogi w drzwiach o co najmniej 60 mm. |
| 5.2. | Oś przednia | Zawieszenie niezależne. |
| 6 | Układ hamulcowy |
| 6.1 | Charakterystyka układu | Hamulec roboczy – pneumatyczny, dwuobwodowy, bębnowy lub tarczowy. Układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu. Hamulec dodatkowy – retarder skrzyni biegów Hamulec awaryjny musi spełniać jednocześnie rolę hamulca postojowego. Hamulec przystankowy sterowany z otwrcia drzwi i oddzielnie z pulpitu sterowniczego kierowcy. Powinna być zapewniona możliwość mechanicznego odblokowania układu hamulcowego. |
| 7 | Układ elektryczny |
| 7.1 | Charakterystyka instalacji | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V oparta na magistrali CAN oraz multiplekserach. Wiązki przewodów, złącza przewodów i urządzeń oznakowane i opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach elektrycznych. Sposób prowadzenia instalacji i montażu jej elementów powinien zapewniać: · zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych (wilgoć, błoto, sól), · zabezpieczenie wiązek przewodów przed przetarciem, · łatwy dostęp oraz demontaż i ponowny montaż elementów podlegających naprawie. Instalacja elektryczna powinna być dostosowana do obsługi urządzeń peryferyjnych służących obsłudze pasażerów i zarządzaniu flotą pojazdów zgodnie z opisem w pozycji 13 „Urządzenia do obsługi pasażerów i zarządzania flotą” . |
| 7.2 | Pulpit kierowcy | Pulpit kierowcy – ACTIA lub równoważny, który posiada: Regulowaną kolumnę kierownicy wraz z konsolą, kierownicą i dźwigniami kierunkowskazów, W obudowie pulpitu miejsce na dodatkowy system wskazany przez zamawiającego (sterownik systemów pobierania opłat, informacji pasażerskiej, lub monitor monitoringu wewnętrznego, itp.) |
| 8 | Układ pneumatyczny |
| 8.1 | Charakterystyka układu | Wykonany z materiałów odpornych na korozję z osuszaczem powietrza i separatorem kondensatu, umożliwiającym pracę układu w trudnych warunkach (niska temperatura i duża wilgotność powietrza), elementy instalacji pneumatycznej powinny być tak zabudowane i tak poprowadzone, żeby je zabezpieczyć przed przetarciami (przelotki i osłony) i oddziaływaniem czynników zewnętrznych takich jak błoto, sól. Zbiorniki powietrza wykonane z materiałów nie ulegających korozji. |
| 9 | Układ kierowniczy |
| 9.1 | Charakterystyka układu | Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym. |
| 10 | Ogrzewanie i wentylacja |
| 10.1 | Instalacja wodna | Wykonana z materiałów odpornych na korozję, kolanka i złączki silikonowe lub z kauczuku modyfikowanego, izolacja termiczna przewodów metalowych. Zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję. |
| 10.2 | Ogrzewanie | Ogrzewanie wodne z niezależnym podgrzewaczem wody na olej napędowy. W przestrzeni pasażerskiej grzejniki konwektorowe oraz co najmniej dwie nagrzewnice z dwoma stopniami nadmuchu. Nagrzewnica w kabinie kierowcy. Nagrzewnica przedniej szyby co najmniej 2 stopniowym nadmuchem. |
| 10.3 | Wentylacja | Wentylacja poprzez okna z górną częścią przesuwaną lub uchylną – co najmniej 4 sztuki, nastawnymi pokrywami dachowymi – co najmniej 2 sztuki z zastrzeżeniem, że pokrywy dachowe w obszarze niskiej podłogi muszą być sterowane elektrycznie z miejsca pracy kierowcy, co najmniej dwa wentylatory wywiewne w tylnej części dachu. |
| 11 | Koła jezdne |
| 11.1 | Charakterystyka | Ogumienie bezdętkowe typu miejskiego + koło zapasowe |
| 12 | Wnętrze autobusu |
| 12.1 | Przedział pasażerski | Niska podłoga (bez progów poprzecznych wzdłuż ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu) od przodu autobusu aż za drugie drzwi, pierwsze i drugie drzwi bezstopniowe, max, wysokość wejść od poziomu jezdni– 350 mm. |
| 12.2 | Kabina kierowcy | Pełna przeszklona kabina kierowcy, oddzielająca kierowcę od pasażerów i przystosowana do sprzedaży biletów. Szyba lewa okna kierowcy podgrzewana elektrycznie. |
| 12.3 | Siedzenie kierowcy | Na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją położenia siedziska i oparcia. Siedzenie kierowcy należy wytapicerować identyczną tkaniną jak siedzenia dla pasażerów. |
| 12.5 | Siedzenia dla pasażerów | Siedzenia z tworzywa łatwe do utrzymania w czystości tapicerowane na całej powierzchni. Tylna część oparcia nietapicerowana z przetłoczeniem. Rodzaj i deseń tkaniny należy uzgodnić z Zamawiającym po rozstrzygnięciu przetargu. |
| 12.6 | Miejsce dla wózka inwalidzkiego | Naprzeciw II drzwi obszerna platforma dla pasażerów stojących oraz stanowisko przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego, w drzwiach ręcznie odkładana rampa do wjazdu wózka z czujnikiem otwarcia, przycisk sygnalizacyjny dla osoby niepełnosprawnej – wewnętrzny i zewnętrzny. |
|  | Poręcze pionowe, poziome i uchwyty drzwiowe | Malowane proszkowo w kolorze Żółtym (RAL – 1003). |
| 13 | Urządzenia do obsługi pasażerów i zarządzania flotą |
| 13.1 | Komputer pokładowy | Urządzenie nadrzędne pełniące funkcje terminala kierowcy sterujące pracą wszystkich urządzeń peryferyjnych przekazujące (w określonych przez Zamawiającego odstępach czasu) dane o transakcjach z kasowników, kas rejestrujących, realizacji rozkładu jazdy, parametrach technicznych pojazdu (temperatura silnika, obroty, ciśnienie oleju, czas pracy urządzenia grzewczego) oraz pozostałych rejestrowanych danych z komputera pokładowego do/z SYSTEMU za pośrednictwem modemu GSM/GPRS i alternatywnie celem ograniczenia kosztów transmisji GPRS do przekazu danych masowych raportów z pracy pojazdu, wszystkich transakcji i danych konfiguracyjnych poprzez łącze radiomodemowe kompatybilne z istniejącym i eksploatowanym przez Zamawiającego. |
| 13.2 | Kasa rejestrująca | Urządzenie pozwalające na sprzedaż biletów jednorazowych u kierowcy, spełniające aktualne wymogi Ministerstwa Finansów odnośnie kas rejestrujących. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić, że oferowana kasa spełnia aktualne wymagania Ministerstwa Finansów dostarczając właściwy dokument w zakresie spełnienia wymagań dla specjalizowanych kas rejestrujących dla sprzedaży biletów przez przewoźników w komunikacji zbiorowej (w zakresie możliwości ewidencjonowania i rozliczania ulg ustawowych za przewozy). Odpowiedni certyfikat Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. |
| 13.3 | Elektroniczne tablice kierunkowe, diodowe zewnętrzne i wewnętrzna | Elektroniczne tablice diodowe zewnętrzne (kolor bursztynowy/pomarańczowy) i wewnętrzna; - Przednia pełnowymiarowa, dwuwierszowa wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy (minimalna rozdzielczość 16x112 punktów, raster diód 9-11mm), - Boczna dwuwierszowa wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy (minimalna rozdzielczość 16x84 punkty), - Tylna, wyświetlająca numer linii (minimalna rozdzielczość 16x28 punktów), - Wewnętrzna tablica informacyjna o czerwonym kolorze liter, dwuwierszowa, dająca możliwość wyświetlania komunikatów specjalnych, daty, godziny, imienin, reklam i informacji zaprogramowanych przez zamawiającego (minimalna rozdzielczość 16x120 punktów). |
| 13.4 | Kasowniki | Kasowniki elektroniczne 3 szt. Dwa kasowniki elektroniczne bezkontaktowe jednofunkcyjne Jeden z nich montowany przy wejściu w okolicach pierwszych drzwi i jeden przy wejściu w okolicach drzwi drugich. Jeden kasownik elektroniczny dwufunkcyjny (kasujący bilet papierowy i bilet elektroniczny bezkontaktowy) montowany przy wejściu w okolicach drzwi drugich.. Kasowniki muszą obsługiwać funkcjonujące u Zamawiającego karty bezkontaktowe (Mielecka Karta Miejska). |
| 13.5 | Modem GSM/GPRS zintegrowany z odbiornikiem GPS | Odbiornik GSM/GPRS realizujący funkcje lokalizacyjne autobusu i funkcją transmisji danych i głosu, realizujące swoje funkcje za pośrednictwem komputera pokładowego. |
| 13.6 | Przycisk napadowy | Na desce rozdzielczej pojazdu, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca zainstaluje „przycisk napadowy”, po wciśnięciu którego na ekranie stanowiska dyspozytora w Centrum powinna pojawić się informacja (w sposób „natychmiastowy”) o „zdarzeniu” w pojeździe ze wskazaniem numeru pojazdu i jego lokalizacji GPS na mapie miasta Mielca. Przycisk napadowy i przekaz danych o pozycji GPS pojazdu, w przypadku jego użycia, powinien działać niezależnie od komputera pokładowego, tj. nawet w przypadku wyłączenia lub uszkodzenia komputera pokładowego i podłączonych do niego innych układów lokalizacji, tak aby informacja o pozycji GPS pojazdu w każdej sytuacji dotarła do dyspozytora. Zamawiający wymaga, aby moduł GSM/GPRS i lokalizacyjny GPS w systemie informacji napadowej był zasilany niezależnie od pozostałej instalacji pokładowej i od komputera pokładowego (tzn. był zasilany po głównym wyłączniku prądu pojazdu). |
| 13.7 | Monitoring wizyjny | Zestaw co najmniej 2 do 3 wandaloodpornych kamer rejestrujących obraz w kolorze obejmujących całe wnętrze autobusu. Minimalna rozdzielczość rejestrowanego obrazu 704/288 (2 Cif), minimum 5 ramek/sek. dla każdej kamery. Wyświetlacz LCD 8” zamontowanym na stanowisku pracy kierowcy. Oprogramowanie wraz z wyposażeniem umożliwiającym przeglądanie zgromadzonych nagrań kompatybilne z Windows, Nagrywany monitoring powinien być archiwizowany min 14 dni w pamięci masowej rejestratora cyfrowego. System musi być zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów np. poprzez hasło. Wszystkie elementy systemu muszą być odporne na czynniki zewnętrzne i mieć możliwość pracy w temperaturze od -25ºC do + 60ºC oraz muszą być odporne na wstrząsy. System monitoringu wizyjnego musi integrować się z komputerem pokładowym, który nanosił będzie na nagranie informację daty, czasu i miejsca rejestrowanych zdarzeń. |
| 13.8 | System bramek liczących tzw.„potoki pasażerskie” | Bramki liczące zamontowane we wszystkich drzwiach autobusu wraz z systemem czujników połączonych z komputerem pokładowym (interfejs zgodnie z protokołem VDV300) |
| UWAGA! System monitoringu wizyjnego z poz. 13.7 i system bramek liczących tzw. potoki pasażerskie z poz. 13.8 powinny być zamontowane tylko w jednym autobusie. |
| UWAGA! Urządzenia do obsługi pasażerów i zarządzania flotą muszą być kompatybilne z systemem informatycznym „MUNICOM” firmy PZI TARAN z Mielca, a wykorzystywanym obecnie przez Zamawiającego i muszą uzyskać akceptację Zamawiającego przed podpisaniem umowy. |
| 14 | Radiofonizacja |
| 14.1 | Charakterystyka | Zestaw radiofoniczny (radioodtwarzacz płyt CD, wzmacniacz, głośniki 6 szt., mikrofon, antena) |
| 15 | Wyposażenie autobusu |
| 15.1 | Charakterystyka | Apteczka, 2 gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, podstawowy zestaw kluczy. Wszystkie napisy zamieszczone w autobusie muszą być w języku polskim. |
| 16 | Wyposażenie zewnętrzne autobusu |
| 16.1 | Charakterystyka | Reflektory i lampy przewidziane przepisami w zakresie oświetlenia autobusu. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie. Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej. Wyprowadzenie złączy instalacji powietrznej z przodu autobusu z możliwością zasilania układu z obcego źródła. Przyłącze pod zaczep holowniczy, fartuchy kół gumowe. |
| 17 | Zbiorniki paliwa |
| 17.1 | Zbiornik paliwa do zasilania jednostki napędowej | Zbiornika paliwa o pojemności co najmniej 180 litrów wykonany z tworzywa sztucznego i zamykany na klucz wlew zbiornika paliwa. |
| 17.2 | Zbiornik na środek redukujący ilość szkodliwych cząstek spalin | Zbiornik na płyn AdBlue o pojemności co najmniej 30 litrów. |
| 18 | Pomiar przebytej drogi |
| 18.1 | Rodzaj urządzenia pomiarowego | Prędkościomierz i licznik kilometrów |
| 19 | Malowanie autobusu |
| 19.1 | Charakterystyka | Malowanie emaliami akrylowymi o podwyższonej odporności na ścieranie, lub lakierami poliuretanowymi, w dwóch kolorach RAL 1015-(kość słoniowa), RAL 3001(czerwony) zgodnie z projektem uzgodnionym z Zamawiającym po rozstrzygnięciu przetargu. |
| 20 | Obsługa posprzedażna |
| 20.1 | Charakterystyka | Dostawca zobowiązuje się do co najmniej piętnastoletniej współpracy w zakresie pomocy technicznej w wykonywanych naprawach i zapewni produkcję części zamiennych. |