# ZAMAWIAJACY:	MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O.

UL. MONIUSZKI 12

39 – 300 MIELEC

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa nowych autobusów  dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej

Sp. z o.o. w Mielcu (12m CNG) w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

zatwierdził w dniu ……………………….2010 r.

…………….…………........................................

### PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

### INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

  - Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości przekraczającej kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – pn. Dostawa nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu (12m CNG) w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”.

  - Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna, Schemat D – Transport publiczny.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

  - Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

    - „Zamawiający” – Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu.

    - „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

    - „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

    - „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

    - „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

    - ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

  - Dane Zamawiającego:

NIP: 817-13-58-818

Dokładny adres do korespondencji:

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu,

ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec

Telefon – 0-17 5837733 i faks 0-17 5864251 do korespondencji w sprawie Zamówienia.

Strona internetowa Zamawiającego: www.mks-mielec.pl

Znak Postępowania: 2/MKS/P/2010

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się w/w znakiem.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34.12.14.00-5.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych typu maxi o długości ok. 12000 mm, spełniającymi normę emisji spalin min. EURO 5, EEV.

  - Szczegółowy opis wymagań dla autobusów stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- oferowane autobusy nie mogą być prototypami,

- wymagane jest aktualne świadectwo homologacji, wydane przez ustawowo uprawniony organ (dokument dopuszczenia autobusu do ruchu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi zasadami), świadectwo homologacji musi zostać dostarczone Zamawiającemu wraz z innymi dokumentami w dniu dostawy autobusów,

- wymagana częstotliwość przeglądów okresowych powiązanych z wymianą oleju w silniku – 40 000km,

- warunki gwarancji:

- na cały autobus (bez limitu przebiegu kilometrów) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania każdego z autobusów - 36 miesięcy z wyłączeniem elementów o których mowa w niniejszym punkcie lit. b),  c), d) dla których obowiązuje okres gwarancji odpowiednio wskazany,

- na perforację poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia – 144 miesiące,

- na powłoki lakiernicze – 72 miesiące,

- na zespoły napędowe: silnik, skrzynia biegów, tylny most - 4 lata lub nie mniej niż 300 000 km,

- na instalację zasilania gazem CNG – 10 lat – w ciągu pierwszych trzech lat Wykonawca nieodpłatnie dostarczy również te elementy instalacji, które wymagają okresowej wymiany.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- udzielenia Zamawiającemu autoryzacji całopojazdowej typu zamkniętego na wykonywanie przeglądów, obsług i napraw dostarczonych autobusów.

- Wykonawca w ramach udzielonej autoryzacji wewnętrznej zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu (w cenie dostawy) zestaw fabrycznie nowych niezbędnych narzędzi i urządzeń diagnostycznych do diagnozowania, obsługi i napraw oferowanych autobusów.

- W skład zestawu będą wchodzić:

  - komputer przenośny z systemem operacyjnym Windows XP lub wyższym w języku polskim, odporny na kurz i wstrząsy wynikające z pracy w warunkach warsztatowych wyposażony w takie akcesoria jak torba (walizka) do przenoszenia, mysz, zasilacz sieciowy 220V, zasilacz do pracy z napięciem 24V, spełniający wymóg pracy na baterii 2.5 – 3h,

  - cyfrowy aparat fotograficzny do dokumentowania napraw ułatwiając współpracę z serwisem,

  - interfejs/y i oprogramowanie/a umożliwiające diagnostykę systemów elektryczno-elektronicznych,

  - interfejsy i oprogramowania do diagnostyki silnika i skrzyni biegów,

  - inne, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, niezbędne do wykonywania obsług i napraw, a których wymaga specyfika oferowanego autobusu.

- wyposażenia w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną zawierającą opis czynności wymaganych w trakcie obsług okresowych, napraw zespołów i podzespołów, schematy układu pneumatycznego, elektryczno-elektronicznego, chłodzenia i ogrzewania, instrukcje obsługi i napraw urządzeń będących na wyposażeniu autobusu oraz ich oprogramowania  i katalogi części zamiennych.

Dokumentacja wymagana jest w języku polskim co najmniej w dwóch egzemplarzach każdej pozycji i dopuszcza się ją w zapisie elektronicznym ale w formacie ogólnodostępnym (np. PDF) zapewniając możliwość wydruku,

- przekazania instrukcji obsługi autobusów (instrukcja dla kierowcy) w wydaniu książkowym w ilości 10 egzemplarzy,

- przeszkolenia na własny koszt (zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe) minimum 4 (dwie tury po 2 w każdej - elektromechanik i mechanik)  pracowników Zamawiającego w zakresie obsług i napraw oferowanych autobusów oraz po 5 kierowców na każdy dostarczony autobus w zakresie ekonomicznej jazdy. Terminy zostaną uzgodnione przed podpisaniem umowy dostawy.

- Dostawa dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej, urządzeń i narzędzi diagnostycznych musi zostać zrealizowana w dniu dostawy autobusów.

  - Zawartość dokumentów przetargowych. Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Wzór oferty wraz z formularzami,

- Wzór umowy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w następującym terminie: rozpoczęcie – 2010-10-01, zakończenie – 2010-10-12,

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

    - Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

      - posiadania wiedzy i doświadczenia,

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 ocena spełnienia warunków szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24, ust. 1 - Formularz Nr 2,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych,

- oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 3 do SIWZ,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzając, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków określonych przez Zamawiającego zamiast dokumentów, o których mowa w:

              - pkt 4.2.1 lit. b), d), e), g) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

  - pkt 4.2.1 lit. f) składa oświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

      - Dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.2 ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 b) wymagane jest:

- posiadanie doświadczenia z ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się sprzedażą na rynkach Unii Europejskiej min. 15 sztuk autobusów niskopodłogowych typu maxi zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, w tym wykonanie przynajmniej 1 zamówienia obejmującego jednorazową dostawę 4-ech sztuk autobusów.

      - Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 4.2.3 wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówień obejmujących sprzedaż na rynkach Unii Europejskiej min. 15 sztuk autobusów niskopodłogowych typu maxi zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, w tym wykonanie przynajmniej 1 zamówienia obejmującego jednorazową dostawę 4-ech sztuk autobusów - z podaniem ich wartości, przedmiotu (marka i typ autobusu), dat wykonania i odbiorców ( Formularz Nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy wykazane w Formularzu Nr 4 zostały wykonane należycie.

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 d) wymagane jest:

- posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN,

      - Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 4.2.4 wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów:

    - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    - Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych wg Formularza Nr 1 SIWZ.

    - W celu potwierdzenia, że oferowane autobusy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- katalogi, ksiązki techniczne lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanych autobusów odpowiadających wymaganiom określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ,

- certyfikaty potwierdzające, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniają warunek niepalności,

- certyfikat zgodności konstrukcji silników oferowanych autobusów z wymogami co najmniej normy EURO 5, EEV.

    - Pozostałe dokumenty stanowiące ofertę:

- oferta sporządzona wg załączonego wzoru,

- parafowany wzór umowy (Formularz Nr 5),

- pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopi,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

- OFERTA WSPÓLNA

  - Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania:

  - każdy z partnerów konsorcjum musi spełniać warunki zawarte w  pkt 4.1.1 SIWZ,

  - członkowie konsorcjum muszą łącznie spełniać warunki określone w pkt. 4.1.2 lit. a-d SIWZ,

  - oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 4.2.1 i 4.2.5 SIWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum,

  - oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów,

  - wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia,

  - Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum

  - Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 4.2.3, 4.2.4 i 4.2.6 przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

- PODWYKONAWCY

  - Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem (nr faksu 0-17 5864251). Dopuszczalny jest również odbiór korespondencji w siedzibie Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od 730 do 1430 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

  - Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna jest również zastrzeżona dla środków ochrony prawnej.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, najpóźniej na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.5 SIWZ oraz przesłane do wszystkich uczestników, którym Zamawiający przekazał SIWZ wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła.

  - Zamawiający nie będzie organizował zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ.

  - Modyfikacja SIWZ:

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.

    - Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.5 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ.

    - W przypadku modyfikacji SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. Informacja o przedłożeniu terminu składania ofert będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.5 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ.

### OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Pan Ryszard Rybak, z-ca dyrektora ds. tech-ekspl. MKS Sp. z o.o. w Mielcu tel. (0-17) 5837733, fax (0-17) 5864251

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ.

  - W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wniesione w formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późn. zm.).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, w BANK BGŻ 24 2030 0045 1110 0000 0146 2530

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione przelewem w pieniądzu, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Dostawa nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu (12m) w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”. Wadium (oryginały) wnoszone w formach, o których mowa w pkt 9.2 lit b) - e) należy złożyć w kasie Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Mielcu – ul. Moniuszki 12. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.2 lit b) - e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

  - Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

  - Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

  - Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa Ustawa.

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12.1 SIWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawca może odmówić spełnienia prośby bez straty wadium. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

##### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

  - Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który składa lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

  - Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym napisem: „Przetarg na dostawę nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu (12m CNG) w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego 
w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego” - nie otwierać przed dniem 08.06.2010 roku, do godz. 1200”. Na wewnętrznym opakowaniu należy podać nazwę 
i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy a także liczbę stron (należy określić, ile stron znajduje się w opakowaniu), by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 11.8 SIWZ. Na opakowaniu zewnętrznym należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

##### MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec w pokoju sekretariatu do godziny 1000 do dnia 08.06.2010 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  - Oferty zostaną otwarte w MKS Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec w sali konferencyjnej o godzinie 1200 w dniu 08.06.2010 roku.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach.

#### SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  - Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kalkulacji własnej.

  - Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, wynikające z wymagań zawartych w niniejszej SIWZ oraz postanowień zawartych w projekcie umowy.

  - Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

  - Cenę należy podawać w walucie złotych (PLN), z dokładnością do jednego grosza.

  - Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za właściwa cenę podaną słownie.

  - Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce upusty cenowe to proponując je Zamawiającemu w ofercie musi już uwzględnić ich wartość w ostatecznej cenie oferty.

  - Cena ofertowa nie będzie podlegała  waloryzacji.

### OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

  - Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

###### Cena brutto oferty, zwana dalej „Cena”- maksymalnie 100 pkt.

  - Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

PC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena brutto,

COB –cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

  - Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w kryterium „Cena”.

###### FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem.

  - Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy zgodnie z punktem 15.3 SIWZ.

  - Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 10 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.

###### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

###### WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

  - Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”).

  - Do oferty należy załączyć wydruk Wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione.

###### OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

  - Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych - oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

###### ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

###### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej – odwołanie w trybie określonym w rozdziale 2 oraz skarga w trybie określonym w rozdziale 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady udostępniania dokumentów określa § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154 z 2008 r.).

(pieczęć adresowa Wykonawcy )

OFERTA PRZETARGOWA

Do (nazwa i adres zamawiającego)………………..……………………………………………

Ofertę przetargową składa (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców): ……………………………....................…...................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu w ramach projektu pn. Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego 
w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy następującą ofertę:

      - Oferujemy dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, niskopodłogowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych typu maxi tj. (marka - …………, typ - ……….) za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ……….……… zł (słownie złotych: …………………….……………….……………….). Cena jednostkowa brutto za 1 autobus wynosi: ……………… zł.

      - Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: ……………….. %.

      - Oświadczamy, że oferowane autobusy są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w przedmiotowej SIWZ.

      - Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do dostawy oferowanych autobusów w następującym terminie: rozpoczęcie – 2010-10-01, zakończenie – 2010-10-12

      - Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.

      - Na przedmiot zamówienia udzielamy następujących gwarancji: - 36 miesięcy na cały autobus (bez limitu przebiegu kilometrów) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania autobusów z wyłączeniem elementów jak niżej na które gwarancja wynosi:

- na perforację poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia – 144 miesiące,

- na powłoki lakiernicze – 72 miesiące,

- na zespoły napędowe : silnik, skrzynia biegów, tylny most - 4 lata lub nie mniej niż 300 000 km,

- na instalację zasilania gazem CNG – 10 lat – w ciągu pierwszych trzech lat Wykonawca nieodpłatnie dostarczy również te elementy instalacji, które wymagają okresowej wymiany.

      - Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.

      - Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner konsorcjum zarządzanego przez (nazwa lidera)…………………………………..………. *(* - niepotrzebne skreślić).

      - Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

      - W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie podpisana przez następujące osoby reprezentujące Wykonawcę: ……………………………...…………….

      - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.

      - Informacje zawarte na stronach od ………… do ……….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

      - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:…………………………………………….…………………., tel.: ………………, faks: ……………………………., e-mail: …………………………

      - Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące oświadczenia, dokumenty i informacje (dalej Załączniki):

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data: ………………………………………

…………………….……………………………………………………

(podpis osoby lub osób upoważnionych do podpisywania w imieniu wykonawcy)

FORMULARZ Nr 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu (12m CNG) w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”, wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

FORMULARZ Nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24, UST. 1

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu (12m CNG) w ramach projektu pn. Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego 
w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”.

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

FORMULARZ Nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W OPARCIU O ART. 24 UST. 1 PKT 2

Działając w imieniu ………………………………………i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu (12m CNG) w ramach projektu pn. Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego 
w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”.

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

FORMULARZ Nr 4

WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH 3 LAT DOSTAW

| 1 | Przedmiot zamówienia ( w tym m.in. marka i typ autobusu, ilość autobusów) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość zamówienia |  |
|  | Data wykonania (odbioru) dostaw |  |
|  | Zamawiający |  |
| 2 | Przedmiot zamówienia( w tym m.in. marka i typ autobusu, ilość autobusów) |  |
|  | Wartość zamówienia |  |
|  | Data wykonania (odbioru) dostaw |  |
|  | Zamawiający |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

FORMULARZ NR 5

WZÓR UMOWY

zawarta dnia ....................... r. w Mielcu w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu ………………..2010 r. pomiędzy Miejską Komunikacją Samochodową Sp. z o.o. z siedzibą: 39-300 Mielec, ul. Moniuszki  12, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042790  , NIP 817-13-58-818, REGON P-690435083 kapitał zakładowy 5 900 000,00 zł zwaną dalej "Zamawiającym",

w imieniu której występuje:

Prezes Zarządu	- Ewa Garncarz,

a

....................................................... z siedzibą w ........................... w imieniu, którego działają:

- ...........................................................

- ...........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej zgodnie z SIWZ stanowiącą integralną część niniejszej umowy na „Dostawę nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 
w Mielcu (12m CNG) w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, niskopodłogowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu marki: ………………….., typ ………..…. wyprodukowanych przez …………..………………………...……….……

- Opis techniczny, kompletacja i parametry techniczne dostarczonych typów autobusów (specyfikacja techniczna) są zgodne z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wszystkie napisy zamieszczone w autobusach muszą być w języku polskim.

§ 2

Cena i warunki płatności

- Za realizację przedmiotu umowy obowiązuje cena brutto: …………………………... zł, słownie: ……………………………………………………………………………….. zł, w tym podatek VAT według stawki ……… % w wysokości ………………. zł, słownie: …………………………………………………………………………………………... zł.

    - Warunki płatności za realizację przedmiotu umowy: Należność płatna za dostawę autobusów w terminie 30 dni od daty dostawy autobusów po podpisaniu protokołu odbioru autobusów przez Zamawiającego,

  - Zapłata dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

§ 3

Termin dostawy i odbiór autobusów

- Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy w terminie:

rozpoczęcie – 2010-10-01, zakończenie – 2010-10-12,

- Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na piśmie na 5 dni przed terminem dostawy gotowość przekazania autobusów.

- Odbioru autobusów dokona upoważniony przedstawiciel (przedstawiciele) Zamawiającego dwuetapowo:

- wstępny odbiór techniczny autobusów u Wykonawcy,

- ostateczny odbiór autobusów w siedzibie Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12.

  - Potwierdzeniem odbioru autobusów w wersji zgodnej z warunkami określonymi w SIWZ, będzie podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru autobusów.

  - Za datę dostawy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pełnej dostawy autobusów określoną w ust. 1.

  - W odbiorze autobusów bierze udział upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, który składa podpis na protokole odbioru potwierdzając fakt przekazania autobusów.

§ 4

Dokumentacja techniczna i szkolenie

- Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu w dniu dostawy:

- świadectwo homologacji wydane przez uprawniony organ tj. wydane przez ministra właściwego do spraw transportu, potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, to jest spełnianie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep ( Dz. U. z 2005 r. Nr 238,poz. 2010 ze zm. ) oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 nr 32 poz.262 ze zm.).

- kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną zawierającą opis czynności wymaganych w trakcie obsług okresowych, napraw zespołów i podzespołów, schematy układu pneumatycznego, elektryczno-elektronicznego, chłodzenia i ogrzewania, instrukcje obsługi i napraw urządzeń będących na wyposażeniu autobusu oraz ich oprogramowania,  i katalogi części zamiennych dostarczonych autobusów w języku polskim co najmniej w dwóch egzemplarzach każdej pozycji i dopuszcza się ją w zapisie elektronicznym ale w formacie ogólnodostępnym (np. PDF) zapewniając możliwość wydruku,

- instrukcję obsługi autobusów (instrukcja dla kierowcy) w wydaniu książkowym w ilości 10 egzemplarzy,

    - Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji zawartych w dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej.

    - Zamawiający zobowiązuje się do poufnego traktowania dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej otrzymanej od Wykonawcy i do nie udostępniania jej osobom trzecim.

    - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji dostarczonej dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej.

    - Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt (zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe) minimum 4 (dwie tury po 2 w każdej -elektromechanik i mechanik)  pracowników Zamawiającego w zakresie obsług i napraw oferowanych autobusów oraz po 5 kierowców na każdy dostarczony autobus w zakresie ekonomicznej jazdy. Terminy zostaną uzgodnione przed podpisaniem umowy dostawy.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania autobusów: - 36 miesięcy na cały autobus (bez limitu przebiegu kilometrów) z wyłączeniem elementów jak niżej na które gwarancja wynosi:

  - na perforację poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia – 144 miesiące,

  - na powłoki lakiernicze – 72 miesiące,

  - na zespoły napędowe : silnik, skrzynia biegów, tylny most - 4 lata lub nie mniej niż 300 000 km,

  - na instalację zasilania gazem CNG – 10 lat – w ciągu pierwszych trzech lat Wykonawca nieodpłatnie dostarczy również te elementy instalacji, które wymagają okresowej wymiany.

- Wymagana częstotliwość przeglądów okresowych powiązanych z wymianą oleju w silniku – 40.000km,

- Z gwarancji są wyłączone:

  - żarówki, bezpieczniki, szkło przy uszkodzeniach mechanicznych, materiały podlegające okresowym wymianom oraz okładziny i klocki hamulcowe (zużycie eksploatacyjne),

  - gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez wypadek, pożar, klęski żywiołowe lub eksploatację niezgodną z otrzymaną od dostawcy instrukcją obsługi autobusu.

- Na wyposażenie autobusów takie jak: komputer pokładowy, bileterka, kasowniki, elektroniczne tablice kierunkowe, radioodtwarzacz, opony, akumulatory – obowiązują gwarancje fabryczne poszczególnych producentów.

- Wykonawca przekaże listę materiałów eksploatacyjnych stosowanych w przekazanych pojazdach w dniu dostawy.

§ 6

Wymagania dotyczące serwisu i części zamiennych

- Wykonawca udziela Zamawiającemu autoryzacji całopojazdowej typu zamkniętego na wykonywanie przeglądów, obsług i napraw dostarczonych autobusów.

- Wykonawca w ramach udzielonej autoryzacji wewnętrznej zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu (w cenie dostawy) zestaw fabrycznie nowych niezbędnych narzędzi i urządzeń diagnostycznych do diagnozowania, obsługi i napraw oferowanych autobusów.

- W skład zestawu będą wchodzić:

  - komputer przenośny z systemem operacyjnym Windows XP lub wyższym w języku polskim, odporny na kurz i wstrząsy wynikające z pracy w warunkach warsztatowych wyposażony w takie akcesoria jak torba (walizka) do przenoszenia, mysz, zasilacz sieciowy 220V, zasilacz do pracy z napięciem 24V, spełniający wymóg pracy na baterii 2.5 – 3h,

  - cyfrowy aparat fotograficzny do dokumentowania napraw ułatwiając współpracę z serwisem,

  - interfejs/y i oprogramowanie/a umożliwiające diagnostykę systemów elektryczno-elektronicznych,

  - interfejsy i oprogramowania do diagnostyki silnika i skrzyni biegów,

  - inne, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, niezbędne do wykonywania obsług i napraw, a których wymaga specyfika oferowanego autobusu.

- Dostawa narzędzi diagnostycznych musi zostać zrealizowana w dniu dostawy autobusów.

- Wykonawca musi zapewnić serwis i dostawy części zamiennych, zespołów i podzespołów przez okres co najmniej 15 lat od dnia dostawy autobusów.

- Wykonawca nieodpłatnie będzie dostarczał części, zespoły i podzespoły do napraw gwarancyjnych.

- Koszty związane z dostawą części zamiennych do Zamawiającego ponosi Wykonawca (dotyczy napraw gwarancyjnych).

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wadliwej części Zamawiający złoży pisemne zapotrzebowanie na części bez wad określając nazwę i numer katalogowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowych części niezwłocznie od chwili otrzymania zapotrzebowania, nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. W wyjątkowych wypadkach np. konieczności wyprodukowania specyficznych części, terminy dostaw mogą być ustalane indywidualnie.

- Wykonawca określi rodzaj uszkodzonych części, zespołów lub podzespołów, które Zamawiający musi poddawać składowaniu.

- Zamawiający zobowiązuje się do oznaczenia i składowania uszkodzonej części, zespołów lub podzespołów, które Wykonawca będzie mógł poddać weryfikacji.

- Wykonawca ma prawo odebrać uszkodzoną część, zespół lub podzespół, o którym mowa w pkt. 12 w terminie 21 dni od daty dostarczonego przez Zamawiającego zapotrzebowania na nową część. W przypadku nie odebrania w powyższym terminie, Zamawiający ma prawo poddać część złomowaniu.

§ 7

Postępowanie reklamacyjno – serwisowe

- Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od momentu przekazania informacji drogą faksową.

- W przypadku nie usunięcia awarii przez Wykonawcę w terminie określonym w pkt 1 Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy dostawy oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. W przypadku konieczności dokonania naprawy lub usunięcia usterki w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z dostarczaniem autobusu do serwisu oraz odbioru po naprawie.

- Zamawiający wykonywać będzie w okresie gwarancji prace naprawcze na koszt Wykonawcy, jeżeli zachodzą przesłanki do świadczenia gwarancji producenta.

- Między Wykonawcą, a Zamawiającym zostanie dokonane rozliczenie według następujących zasad:

  - stawka rozliczeniowa za godzinę pracy w wysokości netto 70,00 zł z możliwością negocjacji tej stawki w kolejnych latach,

  - koszty przeprowadzonych napraw gwarancyjnych będą ustalane na podstawie uzgodnionych między stronami norm czasowych,

  - Zamawiający rozliczy fakturą koszty robocizny w terminie 7 dni od momentu zakończenia prac naprawczych (protokół napraw gwarancyjnych),

  - Wykonawca dokona zapłaty w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku zmian kosztów składniki kalkulacyjne będą przez strony wspólnie na nowo ustalone,

  - ewentualne wzajemne rozliczenia mogą odbywać się przez wzajemną kompensatę wymagalnych należności obu stron.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości Umowy,

  - za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0.05% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu awarii w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

    - W przypadku, jeżeli szkoda Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy jest wyższa niż naliczane kary umowne, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w zakresie, w jakim szkoda przewyższa kary umowne.

    - W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności zobowiązań określonych w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego za okres zwłoki zapłaty ustawowych odsetek od kwot uregulowanych z opóźnieniem.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wszystkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej części mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach :

  - wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przeprowadzania postępowania przetargowego lub zawierania umowy,

  - zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,

  - zmian technicznych o ile są one dla Zamawiającego korzystne i obiektywnie uzasadnione.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci podpisanego przez obie strony aneksu po rygorem nieważności.

- Każda ze stron umowy i wszystkie strony załączników powinny być parafowane przez obydwie strony umowy.

- W razie zaistnienia kwestii spornych strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, natomiast sprawy nie załatwione według tej procedury, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów koniecznych do dopuszczenia autobusu do ruchu drogowego w Polsce lub, jeśli będzie zalegał z dostawą autobusu dłużej niż 60 dni od wymaganego terminu.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa została zawarta na gruncie prawa polskiego i do jej interpretacji stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego.

Zamawiający:								 Wykonawca: